Übersicht
Preselector für das FiFi-SDR
Ausgang
Eingang
Hochpass 30 MHz
Tiefpass 307 kHz
Tiefpass 123 kHz
Tiefpass 768 kHz
Tiefpass 30 MHz
Tiefpass 4,8 MHz
Tiefpass 1,92 MHz
Tiefpass 12 MHz

---
Bestückung der Oberseite (Teil 1)
560p
270p
1,5n
390n
68p
56p
2,7n
270n
470p
270n
10p
22p
1,2n
470p
68p
1,5n
390n
1,5n
330p
680p
HP 30 M
TP 30 M
TP 4,8 M
TP 768 k
TP 123 k
TP 12 M
TP 1,92 M
TP 307 k
560n
470n
820n
3,3u
22u
3,3u
4,7u
22u
33u
4,7p
33p
22p
2,2p
100p
150p
47p
47p
150p
270p
47p
1,2n
820p
100p
100p
33p
33p
33p

---
Bestückung der Oberseite (Teil 2)
100p
10n
68p
680p
5,6n
18p
10n
6,8n
6,8n
150p
1n
10n
15p
2,2n
1,2n
10n
180p
5,6n
10n
100p
100p
5,6n
2,2n
680p
1,5u
1,2u
1,8u
10u
56u
8,2u
12u
47u
82u
27p
56p
100p
2,2n
47p
100p
470p
330p
270p
3,3n
560p
220p
150u
120u
180u
5,6n
1,8n
2,2n
6,8n

---
Bestückung der Oberseite (Teil 3)
BAW56
BAW56
BAW56
BAW56
1k
1k
1k
1k
1k
1k
1k
1k
100n
10n
10n
10n
100n
100n
100n
1000u
1k
1k
1k
1k
1k
1k
1k
1k
BAW56
BAW56
BAW56
BAW56
100n
100n
1000u

---
Bestückung der Rückseite
HC138
100n
100n
100n
100n
100n
100n
100n
100n
100n
100n
100n

---
Modifikationen am FiFi-SDR
- Folgende Teile müssen nachbestückt werden:
  X3, X6
- Folgende Teile müssen ausgelötet werden:
  C6, C28, C61, L3
- CPLD-Update, danach Firmware-Update
- pres_def.bat ausführen (definiert Filter-
  Umschaltpunkte mittels rockprog0.exe)
- Optional:
  - Folgende Teile werden mit Preselector nicht mehr benötigt, müssen aber nicht zwangsläufig entfernt werden: C2, C5, C60, L2
  - Optimierung Empfindlichkeit: Modifikationen bis einschl. Rev 1.2 (Funkamateur): R5 = 0 Ohm, R21 = 15 k, R24 = 15 k, R28 = 1,5 k
  - Zusätzlich zu Modifikationen an Rev 1.2: Korrektur bis einschl. Rev 1.1: C58 drehen (+ muss zu IC8 zeigen)
  - Zusätzlich zu Modifikationen an Rev 1.1: Optimierung an Rev 1.0:
    R14 = 150 Ohm, R25 = 1 k